شركة كيماويات حمص                                           الجمهورية العربية السورية

تجــارة وصناعــة                                                     حمص ص.ب: 33

مــواد كيميائية                                                  هـ: 428507/226088

فاكس: 239870

المواصفات الفنية للسائل الرغوي "شمس" لإطفاء الحريق

Technical Specifications For

SHAMS Extinquish Liquid Foam.

1-التركيز: أكثر من %15 وزناً.

2-اللزوجة: أقل من 15 دينة أوما يعادلها في الدرجة 20(م.

3-درجة الـ PH= 7 + 0.1 لمحلول بتركيز %10.

4-الوزن النوعي: 105 غرام/ سم3 عند درجة + 20(م.

5-نسبة الذرات المعلقة: لاشيء.

6-التأكسد: لاشيء.

7-الرواسب: لاشيء.

8-الرائحة: مقبولة وغير مقزّزة، بل محببة.

9-خال من المواد السامة والضارة والملوثة للبيئة.

10-يتوافق مع كافة أنواع السوائل الرغوية: الكيميائية والميكانيكية، ومع كافة أنواع البودرة الكيميائية الجافة.

11-سريع الإنحلال وصالح للعمل مع كافة أنواع المياه: (باردة- ساخنة- يسرة- مالحة- كلسية- كبريتية).

12-التمدد من 50 إلى 200.

13-الترشيح: %10 بعد خمس دقائق، و%50 بعد نصف ساعة.

14-صالح للعمل لمدة خمس سنوات إذا بقي محفوظاً بعبواته البلاستيكية الأساسية وفي الشروط النظامية للتخزين.

15-لايتجمد إذا انخفضت درجة الحرارة إلى -6(م، كما أنه لايفسد إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى + 45(م.

16-لايسبب أي تآكل لأجهزة وآلات ومعدات الإطفاء.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالدائرة الفنية للشركة.

مع تحيات

الكيميائي طارق إسماعيل كاخيا

مدير شركة كيماويات حمص